код ОКП 56 9514

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «КУХНИ НСК»

Н.В. Беспалова

«03» октября 2016 г.

Кухонные мойки и столешницы

из искусственного камня

Технические условия

ТУ 5695-16559962-02-2016

Разработал

Технолог ООО «КУХНИ НСК»

Долинин И.В.       Ф.И.О.

« 03 » октября 2016 г.

| Настоящие технические условия распространяются на столешницы из искусственного камня кухонные мойки из искусственного камня Mercury (артикул М 01÷М 12), далее по тексту «мойки», предназначенные для комплектования столов кухонных в производстве мебели. Пример записи при заказе: «кухонные мойки из искусственного камня Mercury, артикул M01 по ТУ 5695-16559962-02-2016» Пример записи при заказе: «столешница с мойкой (литые) по ТУ 5695-16559962-02-2016» Технические условия разработаны ООО «КУХНИ НСК». Юридический адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7/8 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 1.1. Мойки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту конструкторской и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем. 1.2. Наименования столешниц и моек по артикулам и размерам приведены в Таблице №1,№2 |
| --- |
|  |  |  |  |  | ТУ 5695-16559962-02-2016 |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |
| Разраб |  |  |  | Кухонные мойки и столешницы из искусственного камня Aqua Marina Технические условия | Лит. | Лист | Листов |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |
| Таблица № 1 № п/п Наименование Артикул Габаритный размер, мм Предельные отклонения, мм 1. MERCURY Кухонная Мойка М 01 Диаметр 475, глубина чаши 180 ± 2 2. MERCURY Кухонная Мойка М 02 600х480х185 ± 2 3. MERCURY Кухонная Мойка М 03 740х490х200 ± 2 4. MERCURY Кухонная Мойка М 04 415х475х175 ± 2 5. MERCURY Кухонная Мойка М 05 585х475х185 ± 2 6. MERCURY Кухонная Мойка М 06 750х490х200 ± 2 7. MERCURY Кухонная Мойка М 07 620х480х180 ± 2 8. MERCURY Кухонная Мойка М 08 560х505х190 ± 2 9. MERCURY Кухонная Мойка М 09 600х490х190/110 ± 2 10. MERCURY Кухонная Мойка М 10 760х510х190 ± 2 11. MERCURY Кухонная Мойка М 11 800х500х190 ± 2 12. MERCURY Кухонная Мойка М 12 775х495х190/110 ± 2 Таблица № 2 № п/п Наименование А тикул Габаритный размер, мм Предельные отклонения, мм 1. Столешница с мойкой (литые) - 800х600х40х220 ± 2 Примечание: Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать мойки других размеров и форм. ТУ 5695-16559962-02-2016 Лист 3 Изм Лист № докум Подпись Дата |